## Slide 1: БОЛЛАРДЫ
Содержание
Серия СТОИК…………………………………………………………………….. 1 стр
Серия СТОИК П ………………………………………………………….……. 4 стр
Серия СТОИК С…………………………………………………………………..6 стр
Серия СВЗ…………………………………………………………………………..7 стр
Серия СВЗп………………………………………………………………….…… 9 стр
Серия СВА 273. 000.К00…………………………………………………... 11 стр
Серия СВМ 273.000.К00……………………………………………………..13 стр
Серия СВА 273.000.Н00………………………………………………..…..15 стр
Серия СВМ 273.000.Н00…………………………………………………..17 стр

## Slide 2
Болларды
СТОИК 500
СТОИК 700
Автоматический боллард
с электрогидравлическим приводом
Тип привода
Диаметр столба
Электрогидравлический
219 мм
• Простота транспортировки и установки благодаря уменьшенной массе
• Простая конструкция и возможность конфигурирования с применением аксессуаров
• Простое обслуживание (силами одного специалиста)
• Конструкция не требует фундаментного короба
Технические характеристики
Модель | СТОИК 500 | СТОИК 700 | 
Габаритные размеры Диаметр х Высота | 470х1150 | 470х1350 | 
Тип привода | Электрогидравлический |  | 
Высота цилиндра над дорожным полотном | 500 мм | 700 мм | 
Покрытие цилиндра | Нержавеющая сталь |  | 
Время подъема | 5 сек | 7 сек | 
Устройство аварийного опускания | Да (опция) |  | 
Напряжение питания | 220 В |  | 
Макс. мощность | 650 Вт |  | 
Степень защиты гидростанции | IP 67 |  | 
Интенсивность | средняя |  | 
Рабочая температура | -40°C / +55°C |  | 
Масса | 70 кг | 80 кг | 
Толщина стенки не менее 4 мм |  |  | 

## Slide 3
Болларды
СТОИК 500
СТОИК 700
Автоматический боллард
с электрогидравлическим приводом
Тип привода
Диаметр столба
Электрогидравлический
219 мм
Примечания
Управление до 8 боллард (опция)
Подсветка выбор цвета (белый, красный, фиолетовый)(опция)
Светоотражающая лента (опция желтая, красная)
Блок управления с возможностью управления одновременно от кнопки, брелока, телефона и приложения на смартфоне (опция)
Система подогрева (опция)
Звуковой оповещатель (опция)
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности болларда на срок до года с момента приобретения. Дилерам предоставляется право изменить срок гарантии

## Slide 4
Болларды
СТОИК 500 П
СТОИК 700 П
Полувтоматический боллард
Тип привода
Диаметр столба
Газ-лифт
219 мм
• Простота транспортировки и установки благодаря уменьшенной массе
• Простая конструкция и возможность конфигурирования с применением аксессуаров
• Простое обслуживание (силами одного специалиста)
• Конструкция не требует фундаментного короба
Технические характеристики
Модель | СТОИК 500 П | СТОИК 700 П | 
Габаритные размеры Диаметр х Высота | 470х650 | 470х850 | 
Тип привода | Газовая пружина |  | 
Высота цилиндра над дорожным полотном | 500 мм | 700 мм | 
Покрытие цилиндра | Нержавеющая сталь |  | 
Время подъема | 10 сек | 12 сек | 
Степень защиты | IP 67 |  | 
Интенсивность | низкая |  | 
Рабочая температура | -15°C / +55°C |  | 
Масса | 60 кг | 70 кг | 
Толщина стенки не менее 4 мм |  |  | 

## Slide 5
Болларды
СТОИК 500 П
СТОИК 700 П
Полувтоматический боллард
с приводом газ-лифт
Тип привода
Диаметр столба
Пневматическая пружина
219 мм
Примечания
Не требуется электричество для работы изделия
Подсветка выбор цвета (белый, красный, фиолетовый)(опция)
Светоотражающая лента (опция желтая, красная)
Система подогрева (опция)
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности болларда на срок до года с момента приобретения. Дилерам предоставляется право изменить срок гарантии

## Slide 6
Болларды
СТОИК 500 С
СТОИК 700 С
Съемный боллард
Тип привода
Диаметр столба
Съемный
219 мм
• Простота транспортировки и установки благодаря уменьшенной массе
• Простая конструкция и возможность конфигурирования с применением аксессуаров
• Простое обслуживание (силами одного специалиста)
• Конструкция не требует фундаментного короба
Технические характеристики
Модель | СТОИК 500 П | СТОИК 700 П | 
Габаритные размеры Диаметр х Высота | 470х350 | 470х350 | 
Высота цилиндра над дорожным полотном | 500 мм | 700 мм | 
Покрытие цилиндра | Нержавеющая сталь |  | 
Степень защиты | IP 67 |  | 
Интенсивность | низкая |  | 
Рабочая температура | -45°C / +55°C |  | 
Масса съемного столба | 16 кг | 21 кг | 
Толщина стенки не менее 4 мм |  |  | 
Не требуется электричество для работы изделия
Светоотражающая лента (опция желтая, красная)
Система подогрева (опция)
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности болларда на срок до года с момента приобретения. Дилерам предоставляется право изменить срок гарантии

## Slide 7
Болларды
СВЗ 273.500
СВЗ 273.700
Автоматический боллард
с электрогидравлическим приводом
Тип привода
Диаметр столба
Электрогидравлический
273 мм
СВ
З
273
500
10
Порядок выбора боллард
1 | Серия | (СВ) Столб Выдвижной
2 | Функциональность | (З) Заградительный
3 | Диаметр столба | 273 мм
4 | Высота столба над дорожным полотном | 500 мм 700 мм
5 | Толщина стенки столба | 4мм 6мм 8 мм 10 мм 12 мм
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Управление до 8 боллард (опция)
Подсветка выбор цвета (белый, красный, фиолетовый)(опция)
Светоотражающая лента (опция желтая, красная)
Блок управления с возможностью управления одновременно от кнопки, брелока, телефона и приложения на смартфоне (опция)
Система подогрева (опция)
Звуковой оповещатель (опция)
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности болларда на срок до года с момента приобретения. Дилерам предоставляется право изменить срок гарантии

## Slide 8
Модель | СВЗ 273.500.10 | СВЗ 273.700.10 | 
Габаритные размеры Диаметр х Высота | 470х1150 | 470х1350 | 
Тип привода | Электрогидравлический |  | 
Высота цилиндра над дорожным полотном | 500 мм | 700 мм | 
Покрытие цилиндра | Нержавеющая сталь |  | 
Время подъема | 5 сек | 7 сек | 
Устройство аварийного опускания | Да (опция) |  | 
Напряжение питания | 220 В |  | 
Макс. мощность | 650 Вт |  | 
Количество циклов | 3 000 000 |  | 
Степень защиты гидростанции | IP 67 |  | 
Интенсивность | средняя |  | 
Рабочая температура | -40°C / +55°C |  | 
Масса | 80 кг | 90 кг | 
Толщина стенки не менее 4 мм |  |  | 
СВЗ 273.500
СВЗ 273.700
Болларды
Автоматический боллард
с электрогидравлическим приводом
Тип привода
Диаметр столба
Электрогидравлический
273 мм

## Slide 9
Болларды
СВЗп 273.500
СВЗп 273.700
Полуавтоматический боллард
с приводом Газ-лифт
Тип привода
Диаметр столба
Газ - лифт
273 мм
СВ
Зп
273
500
4
Порядок выбора боллард
1 | Серия | (СВ) Столб Выдвижной
2 | Функциональность | (З) Заградительный (П) Полуавтоматический
3 | Диаметр столба | 273 мм
4 | Высота столба над дорожным полотном | 500 мм 700 мм
5 | Толщина стенки столба | 4мм 6мм
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Подсветка выбор цвета (белый, красный, фиолетовый)(опция)
Светоотражающая лента (опция желтая, красная)
Система подогрева (опция)
Звуковой оповещатель (опция)
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности болларда на срок до года с момента приобретения. Дилерам предоставляется право изменить срок гарантии

## Slide 10
Модель | СВЗп 273.500.4 | СВЗп 273.700.4 | 
Габаритные размеры Диаметр х Высота | 470х1150 | 470х1350 | 
Тип привода | Газ-лифт |  | 
Высота цилиндра над дорожным полотном | 500 мм | 700 мм | 
Покрытие цилиндра | Нержавеющая сталь |  | 
Время подъема | 10 сек | 12 сек | 
Степень защиты гидростанции | IP 67 |  | 
Интенсивность | низкая |  | 
Рабочая температура | -15°C / +55°C |  | 
Масса | 80 кг | 90 кг | 
Толщина стенки не менее 4 мм |  |  | 
СВЗп 273.500
СВЗп 273.700
Болларды
Полуавтоматический боллард
с приводом газовая пружина
Тип привода
Диаметр столба
Газ-лифт
273 мм

## Slide 11
Болларды
СВА 273.700.К4
СВА 325.900.К12
Автоматический
противотаранный боллард
Тип привода
Диаметр столба
Гидравлический актуатор
273 мм, 325 мм
СВ
А
273
700
К4
Порядок выбора боллард
1 | Серия | (СВ) Столб Выдвижной
2 | Функциональность | (А) Антитеррористический (М) Механический противотаранный
3* | Диаметр столба | 273 мм 325 мм
4** | Высота столба над дорожным полотном | 700 мм 900 мм
5 | Сила сопротивления удару 6,8 т на скорости 48 км/ч или 605 кДж 6,8 т на скорости 65 км/ч или 1110 кДж 6,8 т на скорости 80 км/ч или 1680 кДж | К4 К8 К12
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
*Диаметр столба не влияет на останавливающие способности изделия
**Высота столба 600мм, 800мм, 1000мм,1200мм по запросу

## Slide 12
Модель | СВА 273.700.К4 | СВА 325.900.К12 | 
Габаритные размеры Диаметр х Высота | 470х1550 | 570х1850 | 
Тип привода | Гидравлический актуатор |  | 
Высота столба над дорожным полотном | 700 мм | 900 мм | 
Покрытие цилиндра | Нержавеющая сталь |  | 
Время подъема | 6 сек | 8 сек | 
Степень защиты гидростанции | IP 67 |  | 
Напряжение питания | 380В |  | 
Потребляемая мощность | от 1.1 кВт до 2,2 кВт без подогрева |  | 
Интенсивность | высокая |  | 
Количество циклов | 3 000 000 |  | 
Рабочая температура | -45°C / +55°C |  | 
Масса | 600 кг | 650 кг | 
Сила удара | 6,8т скорость 48км/ч | 6,8 т скорость 80км/ч | 
СВА 273.700.К4
СВА 325.900.К12
Болларды
Автоматический противотаранный боллард
Тип привода
Диаметр столба
Гидравлический актуатор
273 мм, 325 мм
Диаметр столба не влияет на останавливающие возможности болларда

## Slide 13
Болларды
СВМ 273.700.К4
СВМ 325.900.К12
Механический противотаранный боллард
Тип привода
Диаметр столба
Гидравлический насос
273 мм, 325 мм
СВ
м
273
700
К12
Порядок выбора боллард
1 | Серия | (СВ) Столб Выдвижной
2 | Функциональность | (А) Антитеррористический (М) Механический противотаранный
3* | Диаметр столба | 273 мм 325 мм
4** | Высота столба над дорожным полотном | 700 мм 900 мм
5 | Сила сопротивления удару 6,8 т на скорости 48 км/ч или 605 кДж 6,8 т на скорости 65 км/ч или 1110 кДж 6,8 т на скорости 80 км/ч или 1680 кДж | К4 К8 К12
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
*Диаметр столба не влияет на останавливающие способности изделия
**Высота столба 600мм, 800мм, 1000мм,1200мм по запросу

## Slide 14
Модель | СВМ 273.700.К4 | СВМ 325.900.К12 | 
Габаритные размеры Д х Ш х В | 470х970х950 | 470х970х1550 | 
Тип привода | Гидравлический НАСОС |  | 
Высота столба над дорожным полотном | 700 мм | 900 мм | 
Покрытие цилиндра | Нержавеющая сталь |  | 
Время подъема | От 6 сек | От 8 сек | 
Степень защиты | IP 67 |  | 
Интенсивность | низкая |  | 
Рабочая температура | -45°C / +55°C |  | 
Масса | 600 кг | 650 кг | 
Сила удара | 6,8т скорость 48км/ч | 6,8 т скорость 80км/ч | 
СВМ 273.700.К4
СВМ 325.900.К12
Болларды
Механический противотаранный боллард
Тип привода
Диаметр столба
Гидравлический насос
273 мм, 325 мм
Диаметр столба не влияет на останавливающие возможности болларда
Не требуется наличия электричества

## Slide 15
Болларды
СВА 273.700.Н30
СВА 325.900.Н50
Автоматический противотаранный боллард со специальными характеристиками
Тип привода
Диаметр столба
Гидравлический актуатор
273 мм, 325 мм
СВ
А
273
700
Н30
Порядок выбора боллард
1 | Серия | (СВ) Столб Выдвижной
2 | Функциональность | (А) Антитеррористический (М) Механический противотаранный
3* | Диаметр столба | 273 мм 325 мм
4** | Высота столба над дорожным полотном | 700 мм 900 мм
5*** | Сила сопротивления удару 20 т на скорости 60 км/ч 20 т на скорости 70 км/ч 20 т на скорости 85 км/ч | Н30 Н40 Н50
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
*Диаметр столба не влияет на останавливающие способности изделия
**Высота столба 800мм, 1000мм,1200мм по запросу
***Сила сопротивления удару расчитана на связку из 2–х столбов

## Slide 16
Модель | СВА 273.700.Н30 | СВА 325.900.Н50 | 
Габаритные размеры Диаметр х Высота | 470х1550 | 570х1850 | 
Тип привода | Гидравлический актуатор |  | 
Высота столба над дорожным полотном | 700 мм | 900 мм | 
Покрытие цилиндра | Нержавеющая сталь |  | 
Время подъема | 6 сек | 8 сек | 
Степень защиты гидростанции | IP 67 |  | 
Напряжение питания | 380В |  | 
Потребляемая мощность | 2.2 кВт без обогрева |  | 
Интенсивность | высокая |  | 
Количество циклов | 3 000 000 |  | 
Рабочая температура | -45°C / +55°C |  | 
Масса | 900 кг | 1200 кг | 
Сила удара | 20т скорость 60км/ч | 20 т скорость 85км/ч | 
СВА 273.700.Н30
СВА 325.900.Н50
Болларды
Автоматический противотаранный боллард со специальными характеристиками
Тип привода
Диаметр столба
Гидравлический актуатор
273 мм, 325 мм
Диаметр столба не влияет на останавливающие возможности болларда
Сила сопротивления удару расчитана на связку из 2–х столбов

## Slide 17
Болларды
СВМ 273.700.Н30
СВМ 325.900.Н50
Механический противотаранный боллард со специальными характеристиками
Тип привода
Диаметр столба
Гидравлический насос
273 мм, 325 мм
СВ
м
273
700
Н30
Порядок выбора боллард
1 | Серия | (СВ) Столб Выдвижной
2 | Функциональность | (А) Антитеррористический (М) Механический противотаранный
3* | Диаметр столба | 273 мм 325 мм
4** | Высота столба над дорожным полотном | 700 мм 900 мм
5 | Сила сопротивления удару 620 т на скорости 60 км/ч 6,8 т на скорости 70 км/ч 6,8 т на скорости 85 км/ч | Н30 Н40 Н50
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
*Диаметр столба не влияет на останавливающие способности изделия
**Высота столба 800мм, 1000мм,1200мм по запросу

## Slide 18
Модель | СВМ 273.700.Н30 | СВМ 325.900.КН50 | 
Габаритные размеры Д х Ш х В | 470х970х1250 | 470х970х1550 | 
Тип привода | Гидравлический НАСОС |  | 
Высота столба над дорожным полотном | 700 мм | 900 мм | 
Покрытие цилиндра | Нержавеющая сталь |  | 
Время подъема | От 6 сек | От 8 сек | 
Степень защиты | IP 67 |  | 
Интенсивность | низкая |  | 
Рабочая температура | -45°C / +55°C |  | 
Масса |  |  | 
Сила удара | 20т скорость 60км/ч | 20 т скорость 85км/ч | 
СВМ 273.700.Н30
СВМ 325.900.Н50
Болларды
Механический противотаранный боллард со специальными характеристиками
Тип привода
Диаметр столба
Гидравлический насос
273 мм, 325 мм
Диаметр столба не влияет на останавливающие возможности болларда
Не требуется наличия электричества